产品介绍和产品参数：

H3-A105G网络摄像机是深圳普顺达科技推出的适用于工厂、工地、单位、油田、连锁店铺监控的经济型网络摄像机。多功能超强兼容性和稳定性、倍受市场关注，420CCD感光提供高品质画面、自带红外灯夜视，满足了各类客户需求。高度的集成化、自带域名，自动查找和修改、易用的集控监控端管理软件，遵循普顺达人一直以来奉行的设计理念：一切以客户方便为最终要求！

特点：

| ● IE浏览中英文切换、软件界面友好，操作简单； ● 内嵌自主研发域名系统（DDNS），自带专用域名，直接输入网址即可通过因特网访问设备，无需担心IP变化，解决部分免费域名频繁掉线，断线问题； ● 标准H.264压缩，支持三码流，D1、CIF、QCIF可选 ● 支持无线网络WIFI 的IEEE802.11b/g/n； ● 支持Iphone、安卓、windows mobile手机等市面大部分智能手机视频监控，让您无论何时何地，想看就看； ● 支持移动侦测; ● 微软认证插件，无需流量，无需担心病毒侵害 型号 ：H3-A105G 系统特色 系统安全 三级帐号、密码、用户多层权限管理 | 自带动态IP域名系统（免费） 内嵌自主研发的DDNS系统，无需申请花生壳，彻底解决频繁掉线问题，连接速度快. 如 http://demo.easyn.hk 机身编码为 "demo" 手机平台 配有专用的手机管理软件 集中监控系统 易视眼多视窗管理软件，无用户数量限制的专业版集中监控系统，集中监控，远程录像 本地存储 可实现告警拍照和告警录像存储，支持32G，内置存储卡（需客户定制） 内核 操作系统 嵌入式Linux 微电脑处理器 32Bit RSIC Embedded Processor 视频 压缩方式 H.264 main profile level 3,三码流压缩 信号系统 PAL 或 NTSC 帧频率 主码流：1~30帧，次码流：1~30帧 分辨率 主码流：DI(704*576)，次码流：CIF(352*288) 图象调整 亮度、对比度、饱和度,色度可调. 传感器件 1/3 SONY CCD 水平清晰度 420线 最低照度 0.1 LUX/F1.2 信噪比 >48dB 电子快门 PAL：1/50s- 1/100,000s NTSC：1/60s -1/100,000s 自动电子快门方式 逆光补偿 自动逆光补偿 标配镜头 标配：6mm 夜视 夜视效果 Φ5 30颗LED灯 夜视20米 音频 压缩方式 支持G.726/G.711格式 输入 一路线性/麦克风输入 输出 一路线性输出 云台控制 云台 可外接RS485控制 协议 PELCO-D协议 波特率：9600 地址：1 网络 网络接口 10Base-T/100Base-TX 以太网接口； 网络协议 TCP/IP，HTTP，TCP，ICMP，UDP，ARP, IGMP，SMTP，DHCP，DNS，DDNS，NTP，UPNP，RTSP等 在线用户 支持10个用户同时观看 支持IP地址 静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号 无线 WiFi 802.11b/g/n无线网络 其他 外型材质 防水枪击，铝合金材料 防水等级 Ip66 使用环境 室外使用 电源功耗 DC12V 1A 工作温度 -10~50 °C 工作湿度 10%-----90% RH 尺寸 机身尺寸: 185 x 75 x53mm (长x宽x高） 包装尺寸: 232 x170 x105mm (长x宽x高) 重量 机重：820g （注：以实物为准） 配件 电源适配器 光盘（含说明书） 安装支架镙丝 报警 输入/输出 1路RS485 报警检测 移动侦测 侦测区域 支持4个独立侦测区域 报警通知 图像e-Mail等 系统要求 系统配置 Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP,Vista IE5.0, NET4.5，firefox，chrome 证书 认证 ISO FCC CE SASO RoHS |
| --- | --- |

技术参数：

| 型号 ：H3-A105 G |
| --- |
| 系统特色 | 系统安全 | 三级帐号、密码、用户多层权限管理 |
|  | 自带动态IP域名系统（免费） | 内嵌自主研发的DDNS系统，无需申请花生壳，彻底解决频繁掉线问题，连接速度快. 如 http://demo.easyn.hk 机身编码为 "demo" |
|  | 手机平台 | 配有专用的手机管理软件 |
|  | 集中监控系统 | 易视眼多视窗管理软件，无用户数量限制的专业版集中监控系统，集中监控，远程录像 |
|  | 本地存储 | 可实现告警拍照和告警录像存储，支持32G，内置存储卡（需客户定制） |
| 内核 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
|  | 微电脑处理器 | 32Bit RSIC Embedded Processor |
| 视频 | 压缩方式 | H.264 main profile level 3,三码流压缩 |
|  | 信号系统 | PAL 或 NTSC |
|  | 帧频率 | 主码流：1~30帧，次码流：1~30帧 |
|  | 分辨率 | 主码流：DI(704*576)，次码流：CIF(352*288) |
|  | 图象调整 | 亮度、对比度、饱和度,色度可调. |
|  | 传感器件 | 1/3 SONY CCD |
|  | 水平清晰度 | 420线 |
|  | 最低照度 | 0.1 LUX/F1.2 |
|  | 信噪比 | >48dB |
|  | 电子快门 | PAL：1/50s- 1/100,000s NTSC：1/60s -1/100,000s 自动电子快门方式 |
|  | 逆光补偿 | 自动逆光补偿 |
|  | 标配镜头 | 标配：6mm |
| 夜视 | 夜视效果 | Φ5 30颗LED灯 夜视20米 |
| 音频 | 压缩方式 | 支持G.726/G.711格式 |
|  | 输入 | 一路线性/麦克风输入 |
|  | 输出 | 一路线性输出 |
| 云台控制 | 云台 | 可外接RS485控制 |
|  | 协议 | PELCO-D协议 波特率：9600 地址：1 |
| 网络 | 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX 以太网接口； |
|  | 网络协议 | TCP/IP，HTTP，TCP，ICMP，UDP，ARP, IGMP，SMTP，DHCP，DNS，DDNS，NTP，UPNP，RTSP等 |
|  | 在线用户 | 支持10个用户同时观看 |
|  | 支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号 |
|  | 无线 | WiFi 802.11b/g/n无线网络 |
| 其他 | 外型材质 | 防水枪击，铝合金材料 |
|  | 防水等级 | Ip66 |
|  | 使用环境 | 室外使用 |
|  | 电源功耗 | DC12V 1A |
|  | 工作温度 | -10~50 °C |
|  | 工作湿度 | 10%-----90% RH |
|  | 尺寸 | 机身尺寸: 185 x 75 x53mm (长x宽x高） 包装尺寸: 232 x170 x105mm (长x宽x高) |
|  | 重量 | 机重：820g （注：以实物为准） |
|  | 配件 | 电源适配器 光盘（含说明书） 安装支架镙丝 |
| 报警 | 输入/输出 | 1路RS485 |
|  | 报警检测 | 移动侦测 |
|  | 侦测区域 | 支持4个独立侦测区域 |
|  | 报警通知 | 图像e-Mail等 |
| 系统要求 | 系统配置 | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP,Vista IE5.0, NET4.5，firefox，chrome |
| 证书 | 认证 | ISO FCC CE SASO RoHS |