|  | 康复设备类2 |  | 仅作为参考 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 技术参数 | 数量 |
| 57 | 多功能耳穴探测治疗仪 | CN212M/SXSD31QZT8 | 北京中西泰安技术服务有限公司 | 产品具有体积小，操作简单，配备电子耳丘疹膜，通过耳穴可达到自动判别病变器官相应穴位而进行自动治疗的功能。 体积：60X120X20mm 重量：35克 含 一个耳模型，一套针具，鞋，贴片，导线 | 10 |
| 28 | 超声波美容仪 | QD-638A | 珠海市东部金陆电器有限公司 | 220V/60HZ ,10W | 5 |
| 29 | 高频电疗仪 | KD5003 | 珠海市东部金陆电器有限公司 | 220V/60HZ 80W | 5 |
| 30 | 阴阳电离子导入仪 | KD5003 | 珠海市东部金陆电器有限公司 | 220V/60HZ 80W | 5 |
| 31 | 真空吸喷仪 | KD5003 | 珠海市东部金陆电器有限公司 | 220V/60HZ 80W | 5 |
| 44 | 简约型智能蜡疗机 | L-6050Ts(蓝色) | 上海艾邦医疗设备有限公司 | L-6050TS（50公升容积） | 1 |
| 45 | 单探头手把式家用超声波治疗仪 |  |  | 外形尺寸：42*27*14cm 主电压：220V，频段为双频段。 | 1 |
| 40 | 握力计 | AM5300186 | 上海艾测电子科技有限公司 | 24×14×5cm | 10 |
| 41 | 背拉力计 | AM5300187 | 上海艾测电子科技有限公司 | 44×36×23cm | 2 |
| 46 | 手杖 |  | 常州市钱璟康复器材有限公司 | 外形尺寸，㎝：72～95 高度调节范围，cm：72～95 调节分10档，每档高度可调节2.5cm | 5 |
| 47 | 肘杖 |  | 常州市钱璟康复器材有限公司 | 杖高，㎝：124～144㎝ 肘托内侧深度：＞4cm 手柄宽，cm：2.5～5 支脚垫底部直径：≥3.5cm | 5 |
| 48 | 腋杖 |  | 常州市钱璟康复器材有限公司 | 杖高，㎝：113～133 杖高，㎝：113～133 腋托最小长度：19cm 腋托基准点宽度，㎝：2.5～3.5cm 把手最小长度：10cm 把手调节孔数：不小于4， 每档调节高度：2.5cm或者3.5cm 每档调节高度：2.5cm或者3.5cm | 5 |
| 24 | 轮椅 | HBL10-BFQ | 互邦 | 1)材质为高强度6系列铝合金，该材质即重量轻又强度高，携带方便，坚固耐用。2)车架采用全新一体双支撑车架，强度更强，受力更均匀。3)外手推圈采用高强度尼龙，冬天不凉，夏天不滑。4)该产品为可拆卸加长扶手，升降可卸式搁脚，方便重症病人的移动；5)高靠背可全躺，让使用者更加舒适；带有防后翻装置，保证使用者的安全；6)车架为金属烤漆；7)小轮轴采用双轴承，带减震橡胶，灵活减震性好；8)座面为沉降式座便垫，材质为皮革包高弹性海绵，宜于清洗，舒适；9)附带便盆，餐桌板；10)该产品为8寸宽前轮，24寸后大轮；11)附带安全带，保证使用者安全。12)此型号为座便轮椅。。收车宽310mm；座宽450mm；座高485mm；座深460mm；靠背高780mm | 1 |
| 25 | 轮椅 | 手动轮椅车H030(软座铝合金） | 鱼跃 | 鱼跃手动轮椅车H030为本色氧化铝车架、塑料手轮、铝式前刹、手刹、可拆背、斜契螺母式踏板紧锁装置，22"铝合金PU胎，6"前轮喷塑铝前叉承重100kg，净重，12.3kg，固定手、固定脚、软座。 | 1 |
| 48 | 轮椅 | JY-163（2个）JY-270（1个） | 佛山市顺德区杰扬五金制品有限公司 | 软座，喷塑，充气轮胎，8”前轮，座宽47cm. | 3 |