## 湖南中医药高等专科校园监控系统采购招议标

我校面向社会公开招议标采购校园监控系统，为做到阳光采购，现向社会公开招议标，有关招投标事宜要求如下：

一、投标单位资质要求：
     必须是具有供应商许可证或经营许可证的正式生产厂家或销售单位。产品符合国家规定标准，具有产品合格证。供应商具备政府采购资质和安防资质。 
二、标书要求：
     1、标书须有公司相关资质证明复印件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）
     2、报价表要求注明物品的品牌、型号、单价，并提供我校采购物品要求的对比参数。
     3、报价表总金额须大写，并加盖单位公章。标书须封存好，封面加盖骑缝章。
三、评标办法：
    1、实行公平、公正评、议标，原则上以总金额（设备购置及安装调试）较低者中标。
    2、在总金额较低的条件下，优先售后服务好的标书。。
四、招标文件领取时间：2014年6月23日-6月25日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00
五、招标文件领取地点：湖南中医药高等专科学校资产管理处采购科（老校区）
六、投标截止时间：2014年6月26日上午9：00
七、招标文件投放地点：湖南中医药高等专科学校监督审计办公室（新校区）
八、开标时间：2014年6月26日上午9：00（如遇特殊情况另行电话通知）
九、开标地点：湖南中医药高等专科学校监督审计办公室（新校区）
                                                                                                                                          项目联系人：邓 老 师
                                                                                                                                          联系方式：18908436833

湖南中医药高等专科学校

附件：

主要要求及技术参数：

在学校东西校区门卫、校办公楼等重要场所增加部分视频监控点，同时对原有视频监控系统进行维护更新，进一步完善学校视频监控报警系统。

一、总体布局：学校现有监控分为二类，即有线网络视频监控、与无线视频监控，交叉分布在东西校区，面广点少，特别是有线视频监控需通过校园网络传输图像，效果不理想，故障多，维护难度大。结合此次新增校园监控，计划对学校监控布局进行调整，在东校区新安装一套独立的有线视频监控系统，将东校区原有监控全部移装至西校区，共计增加监控点32个，形成东西校区相对独立的监控网。

二、监控点分布：

东校区：门卫1个、停车场2个、校办公楼1-5楼7个、学生宿舍15个、实验楼2个、教学楼2个、食堂1个、室外2个，共计32个。

西校区：门卫1个、实验楼2个、实训楼1个、教学楼3个、红楼3个、停车场3个、家属区4个、学生宿舍1栋8个、2栋8个、3栋1个、4栋8个、5栋2个、高职部4个、食堂1个，共计49个。（原有34个，从东校区移装15个）

三、新增设备要求：

1、设备性能与要求

| 项 目 | 功 能 | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 产品特性 产品特性 | 支持设备接入路数 | - 32路视频 |
|  | 系统应用架构 | - 本地监控应用和被专业网络版纳管 |
|  | 支持视频压缩格式 | - M-JPEG、MPEG-4、H.264、Motion-Jpeg |
|  | 流媒体数据转发 | - 本地流媒体数据应用（需要进行本地流媒体设备添加） |
|  | 全矢量客户端 | - 支持多分辨率显示 |
|  | 多种显示模式 | - 支持1/4/6/9/16/25自动多画面调节 |
|  |  | - 支持多种特殊显示模式 如6,8,10,11,13画面 |
|  | 动态云镜预设置位、自动巡航 | - 可设置128个云镜预置位 |
|  |  | - 动态应用预置位和自动巡航 |
|  | 多种录像模式 | - 手工录像 |
|  |  | - 计划录像 |
|  |  | - 报警录像 |
|  |  | - 前端终端存储调用 |
|  | 支持多种存储硬件接入方式 | - 硬盘直接存储 |
|  |  | - NAS |
|  |  | - Iscsi |
|  |  | - 磁盘阵列 |
|  | 多用户支持（用户三种权限，完全、监控、控制） | - 添加多用户 |
|  |  | - 单独设置用户权限 |
|  |  | - 用户显示管理用设备权限 |
|  | 多种回放特性 | - 支持边录边回放 |
|  |  | - 支持四画面录像回放 |
|  |  | - 支持回放16倍快进、1/16倍慢进 快退 慢退 |
|  |  | - 支持倒退回放 |
|  |  | - 支持拖拉回放 |
|  | 图像支持导出 | 导出可通用使用的MP4视频格式 |
|  | 影像格式 | - CIF |
|  |  | - 4CIF |
|  |  | - D1 |
|  |  | - 百像素 |
|  | 报警联动 | 通过DI或者MD触发电子邮件、DO、云台预置位、报警录像… |
|  | 多国语言 | 支持简、繁体中文、英文 |
| 管理配置功能 管理配置功能 管理配置功能 | 使用者/群组管理 | - 添加、修改、删除用户 |
|  |  | -用户隶属设备和显示、控制权限（系统默认定义，不可以修改） |
|  |  | - 添加、修改、删除群组 |
|  | 系统属性 | - 参数设置 |
|  |  | - 系统设置 |
|  |  | - 报警管理 |
|  |  | - 电子地图 |
|  |  | - 日志管理（记录和查询系统记录工作运行状态和情况） |
|  |  | - 存储容量机制设定（定义录像保存路径、定义录像工作机制、定义录像备份机制） |
|  |  | - 平台DDNS设置 |
|  |  | - 电子邮件设置 （发件邮件服务信息、收件者信息） |
|  |  | - 开机自动运行 |
|  |  | - 系统设置备份和还原 |
|  | 轮巡设置 | - 轮巡画面设置 |
|  |  | - 主位设置 |
|  |  | - 组间设置 |
|  |  | - 轮巡时间设置 |
|  | 控制录像设置（手动，计划，需提供容量大小说明） | - 录像长度 |
|  |  | - 录像帧数 |
|  |  | - 录像画质 |
|  | 报警设置和类型管理 | - 报警时长 |
|  |  | - 报警间歇 |
|  |  | - 系统报警（存储、数据库、系统状态...） |
|  |  | - 视频报警（无视频连接、无设备连接...） |
|  |  | - 触发报警（DO、MD） |
|  |  | - 报警处理动作 |
|  |  | - 报警录像（触发报警） |
|  |  | - 警报消息（系统报警、视频报警、触发报警） |
|  |  | - 电子邮件（系统报警、视频报警、触发报警） |
|  |  | - 云台预置位（触发报警） |
|  |  | - 报警启用和关闭 |
|  | 系统设置 | - 设备加入分组 |
|  | 预制位和自动巡航 | - 预制位名称 |
|  |  | - 设备选择 |
|  |  | - 可设置自动巡航运行的时间 |
|  |  | - 手动配置预制位工作状态 |
|  |  | - 键盘快捷键设定 |
|  | 设备添加属性（自动不支持，手动），设备型号列表无 | - 名称 |
|  |  | - 类型 |
|  |  | - IP地址 |
|  |  | - 端口 |
|  |  | - 用户名 |
|  |  | - 密码 |
|  |  | - 设像头设置 |
|  |  | - 显示名称 |
|  |  | - 数据端口 |
|  |  | - 启停用设备 |
|  | 摄像头配置属性 | - 显示名称 |
|  |  | - 视频端口 |
|  |  | - 音频模块 |
|  |  | - 报警模块 |
|  |  | - 云台控制 |
|  | 摄像机管理 | - 摄像机编辑 |
|  |  | - 影像品质设定 |
|  |  | - 影像旋转180度 |
|  |  | - 视频与图像信息叠加 |
|  |  | - 视频遮挡区域设置 |
|  | ipcam管理 | - 远程设备参数配置（调用ipcam配置界面） |
|  | 设备DI/DO设置 | - 新增、编辑删除DI/DO |
|  |  | - 设置启用DI/DO状态 |
|  |  | - DI/DO联动设置 |
|  | 分组信息 | - 添加分组 |
|  |  | - 修改分组 |
|  |  | - 删除分组 |
|  |  | - 设备加入分组 |
|  | 动态侦测设置 | - 添加标识号 |
|  |  | -添加名称 |
|  |  | -选择提示画面 |
|  |  | -视频MD设置 |
|  | 电子地图管理（需按分组进行多地图定义） | - 上载电子地图 |
|  |  | - 电子地图编辑 |
|  |  | - 删除电子地图 |
|  | 录像管理（需要开启后端录像服务器模块进行设置、运行） | -录像服务 |
|  |  | - 录像查询 |
|  |  | - 时间搜索 |
|  |  | - 镜头搜索 |
|  |  | - 录像类型搜索 |
|  |  | -手工录像 |
|  |  | - 添加录像 |
|  |  | - 录像查看 |
|  |  | -预约录像 |
|  |  | - 添加录像 |
|  |  | - 录像查看 |
|  |  | -报警录像 |
|  |  | - 添加录像 |
|  |  | - 录像查看 |
|  |  | - 启用设备录像批次设置 |
|  |  | - 前端设备录像查询调用 |
| 监控应用功能 监控应用功能 监控应用功能 | 录像管理（四画面回放界面） | - 本机录像查询 |
|  |  | - 录像时间搜索 |
|  |  | - 镜头名称搜索 |
|  |  | - 录像类型搜索 |
|  |  | - 本机、前端设备多画面录像调用播放 |
|  |  | - 本机录像目录(资料夹设定) |
|  |  | - 录像影像快照 |
|  |  | - 录像视频转换 |
|  | 最新报警列表 | - 显示最新的报警文字信息提示及调用 |
|  | 报警管理（可调用管理报警信息查询功能） | - 报警查询 |
|  |  | - 报警搜索 |
|  |  | - 打开报警事件处理 |
|  | 单一摄影机显示切换 | - CIF |
|  |  | - 4CIF |
|  |  | - D1 |
|  | 监看画面分割 | -全屏显示 |
|  |  | - 4分割画面设定 |
|  |  | - 6分割画面设定 |
|  |  | - 8分割画面设定 |
|  |  | - 9分割画面设定 |
|  |  | - 10分割画面设定 |
|  |  | - 11分割画面设定 |
|  |  | - 13分割画面设定 |
|  |  | - 16分割画面设定 |
|  | 云台的控制（点击式、长按式） | - PT控制(按钮操作/图控) |
|  |  | - Zoom In / Zoom Out控制 |
|  |  | - 光圈调整 |
|  |  | - 焦距调整 |
|  |  | - 水平，垂直自动寻航设定 |
|  |  | - 预镜头控制速度选择 |
|  |  | - 预设点位置选择(支持键盘快捷键方式选择) |
|  | 画面轮巡 | - 主位轮巡 |
|  |  | - 单画面轮巡 |
|  |  | - 多画面轮巡 |
|  |  | - 组间轮巡 |
|  | 设备状态显示 | - 实时视频 |
|  |  | - 手动录像 |
|  |  | - 无视频信号 |
|  |  | - 无设备连接 |
|  |  | - 报警中 |
|  |  | - 日期、时间、名称显示 |
|  | 快照 | - 实时视频快照 |
|  |  | - 快照设置（时间、名称叠加、打印、保存路经定义等） |
|  | 音频 | - 开启/关闭声音 |
|  |  | - 开启/关闭双向语音 |
|  | 电子地图 | - 开启关闭显示电子地图 |
|  |  | - 电子地图监控点显示 |
|  |  | - 电子地图监控点报警提示 |
|  | 应用设置 | - 选择多国语言 |
|  |  | - 快照和本地录像保存路径设置 |
|  |  | - 屏保设置和启用 |
|  |  | - 保存最后一次退出画面信息 |
|  | 多屏幕显示 | - 支持多显卡输出，全屏显示不同视频画面 |

2、硬盘录像机要求：

HDMI与VGA输出分辨率最高均达1080p;

支持HDMI、VGA、CVBS同时输出;

所有通道支持WD1实时编码;

采用HIKVISION云台控制协议时候，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放;

支持多画面分割下不同通道并行预览与回放;

支持16路同步回放;

支持标签定义、查询、回放录像文件;

支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索;

支持按事件查询、回放、备份录像文件;

支持录像文件倒放功能;

支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量;

支持硬盘盘组管理，不同通道可设定不同的录像保存周期;

支持eSATA盘库，可用于录像和备份;

支持重要录像文件保护功能;

支持4个SATA接口;

支持IPv6协议;

支持DDNS域名解析服务，一键配置上网;

支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能;

支持SNMP(简单网络管理)、支持UPnPTM(即插即用)、支持NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、DHCP(动态主机配置协议)、PPPoE(拨号上网)等协议。

详细技术参数：

模拟视频输入：32 路  BNC 接口,(电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω),PAL/NTSC 自适应

音频输入：4 路，RCA 接口,(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ)

HDMI 输出：1 路，分辨率：1920×1080/60HZ、1280×1024/60HZ、1280×720/60HZ、1024×768/60HZ

VGA 输出：1 路，分辨率：1920×1080/60HZ、1280×1024/60HZ、1280×720/60HZ、1024×768/60HZ

CVBS 输出：2 路，BNC 接口,(电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω)分辨率：PAL 制式 704*576;NTSC 制式 704*480

音频输出：2 路，RCA 接口,(线性电平，阻抗：1KΩ)

视频压缩标准：H.264

视频编码分辨率：所有通道支持 WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF

视频帧率：PAL：1/16--25 帧/秒，NTSC：1/16--30 帧/秒

视频码率：32Kbps-3072Kbps，可自定义，最大 3072Kps

码流类型：复合流/视频流

双码流：支持

音频压缩标准：G.711u

音频码率：64kbps

同步回放：16 路

类型：4 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口

最大容量：每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘

语音对讲输入：1 路，RCA 接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ)

网络接口：1 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口

USB 接口：3 个，USB 2.0

串行接口：1 个，标准 RS-485 串行接口 1 个，标准 RS-232 串行接口 1 个，键盘 485 串行接口

报警输入输出：16 进 8 出

电源：AC100V～AC240V，5A，50Hz～60Hz

功耗(不含硬盘)：≤40W

工作温度：-10℃--+55℃

工作湿度：10%--90%

机箱：1.5U 19 英寸机箱

尺寸：445 mm(宽)×390mm(深)×70mm(高)

重量(不含硬盘)：≤5Kg

3、摄像头要求：

| 型号 | 参数：950TVL 1/2.8" PICADIS II ICR红外防水筒型摄像机 |
| --- | --- |
| 摄像机 | 传感器类型 1/2.8" 1.37Mega PICADIS II 有效像素 1305(水平)×1049(垂直) 信号系统 PAL 最低照度 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 快门 1/25秒至1/25,000秒 镜头 3.6mm(6mm,8mm,12mm,16mm 可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 水平解析度 950TVL 同步方式 内同步 视频输出 1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC） 信噪比 大于62dB |
| 菜单控制 | 自动增益 低/中/高/关 彩色/黑白 彩色/黑白/红外 白平衡 自动/手动 隐私保护 开关,8个区域 移动侦测 开关,4个区域 曝光模式 全局曝光/宽动态 3D降噪 低/中/高/关 语言 中文/英文 功能设置 SMART IR、对比度、锐度、饱和度、镜像、数字放大 |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 -20℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应 DC12V±10% 功耗 7W MAX 防护等级 IP66 红外照射距离 50-80 米 通信 同轴视控(需配合控制器) 协议: Pelco D 尺寸(mm) 100.5×88.1×157.3 重量 700g |

四、本次招议标的三个主要方面

1、设备购置：包含本次所需所有设备购置。

2、设备安装：指按照要求将所有设备安装调试到位，并能运行效果良好的（含材料、工时等）。

3、售后服务：设备安装调试到位运行后，中标供应商应在第一时间提供到位的售后服务，确保校园监控系统正常运行。