一、广播系统技术参数

| 品目号 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字调谐器 | ◆标准机箱设计。 ◆微电脑控制，轻触式按键操作。 ◆高亮度动态VFD荧光显示。 ◆调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 ◆电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 ◆石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定。 ◆两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。 ◆支持遥控器操作。 ◆电源:~220V/50Hz。 ◆功耗:不大于20W。 | 1台 |  |
| 2 | CD播放器 | ◆标准机箱设计。 ◆微电脑控制，轻触式按键操作。 ◆高亮度动态VFD荧光显示。 ◆ESS解码方案，纠错功能强。 ◆自动播放控制，全数码伺服。 ◆1路音频信号左右声道（L/R）输出 。 ◆电源:~220V/50Hz。 ◆功耗:不大于30W。 ◆提供USB接口，支持MP3等音频格式 | 1台 |  |
| 3 | 磁带卡座 | ◆优质循环放音机芯，具有连续循环和单循环双重放音方式 ◆放音通道采用全直流耦合设计，低频响应特性，噪声极低 ◆特别设计的常、倍速录音频率补偿系统，使录音效果更完美 ◆特别适合录制CD等高质量节目 ◆DNR动态降噪系统 ◆全电子录、放转换电器 ◆常、倍速磁带复制 ◆金属带录、放音补偿系统 | 1台 |  |
| 4 | 前置放大器 | ◆至少10个输入通道： 5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）输入；2路紧急线路输入。 ◆最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 ◆MIC和紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。 ◆话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，总音量控制。 ◆MIC和线路AUX可交叉混合输出。 ◆高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 ◆紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 ◆EMC输入增益可调节。 ◆默音深度调节可调功能。 ◆话筒的输入灵敏度 话筒:5mV/600Ω非平衡 ；线路RCA:775MV /10KΩ非平衡。 ◆辅助输入 AUX: 3500mV/10KΩ非平衡。 ◆EMC输入 RAC:非平衡 200MV～1000MV/10KΩ；MIC：非平衡 5MV～25MV/600Ω。 ◆频率响应:20Hz-20KHz(±3dB)。 ◆信噪比 :MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB。 ◆音调调节 低音:±10dB at 100Hz； 高音:±10dB at 10KHz。 ◆电源 :～220V/50Hz。 ◆功耗: 不高于20W。 | 1台 |  |
| 5 | 纯后级广播功放 | ◆标准机箱设计。 ◆支持70V, 100V 和低阻抗4-16Ω扬声器输出。 ◆1通道LINE不平衡TRS输入。 ◆1通道LINE不平衡TRS级联输出。 ◆1通道LINE平衡XLR输入。 ◆1通道LINE平衡XLR级联输出。 ◆面板带音量控制旋钮。 ◆产品具有短路、过载、过热保护。 ◆额定输出功率：不小于1000W 。 ◆扬声器输出：70V, 100V & 4~16Ω。 ◆输入灵敏度 &输入阻抗 775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口。 ◆输出灵敏度 & 输出源阻抗 775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口。 ◆频率响应 ： 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB )。 ◆信噪比： >90dB。 ◆总谐波失真：1KHz时0.3%, 1/3 输出功率。 ◆散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇。 ◆保护：过热, 过载&短路。 ◆电源：~220V/50Hz。 ◆最大耗散功率：1500W 。 | 1台 |  |
| 6 | 监听器 | ◆标准机箱设计。 ◆10路线路输入。 ◆内置宽频带高保真扬声器，音质丰满，清晰。 ◆5单位LED电平显示。 ◆ 设置监听音量调节旋钮，音量可调，电平显示。 ◆ 不开机状态下也能正常监听。 ◆ 电源：～220V/50HZ。 | 1台 |  |
| 7 | 广播话筒 | ◆频率响应:50-13500Hz。 ◆阻抗：600欧姆。 ◆灵敏度：-62db。 ◆尺寸:420*190*130mm 。 ◆电源: -220V/50Hz,DC9V。 ◆带钟声提示。 | 1台 |  |
| 8 | 机柜 | ◆ 行业标准尺寸设计。 ◆ 模块化设计，安装方便。 ◆ 拆卸灵活，检修设备方便。 ◆ 使用超厚的钢板制作，安全耐用。 ◆ 27U高度，19寸标准机柜,1420*580*625mm(高*宽*深）。 | 1套 |  |
| 9 | 室内壁挂音箱(塑料外壳) | ◆最大功率：20W ◆灵敏度:91dB±3dB, ◆阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ ◆频率响应：130-16KHz; ◆外观材料：塑料； | 45只 |  |
| 10 | 室外音柱 | 防水 功率>100W 额定电压70—110 V | 2只 |  |
| 11 | 辅材 |  | 一批 |  |

二、其它设备技术参数

| 品目号 | 名称 | 基本功能及配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属探测仪 | 电源：9V标准电池或可充电电池 功耗：最大270mW 工作频率：22KHz 待机电流：<5mA 工作电压：直流7-12V 工作温度:-10℃-65℃ 净重：<400g | 50个 |  |
| 2 | 身份证识别仪 | 采用非接触式芯片验证真假； 带后备电（待机：36天，连续工作：24小时）； 体积小巧，方便外出使用，流动使用。 语音：采用真人发音和指示灯提示身份证真伪。 携带方便：脱机、便携式设计，可随身携带，方便进行各种场合的身份识别。 | 2台 |  |
| 3 | 石英挂钟 | 钟表尺寸:不小于12英寸 声音：静音 | 45台 |  |